ข้อมูลปราชญ์

(ผู้เชี่ยวชาญ/ประสบความสำเร็จในอาชีพ)

1. ชื่อ นายไพลิน  นามสกุล ดีนุช

2. วัน/เดือน/ปีเกิด 8 มิ.ย.๒๕1๒  อายุ 43  ปี เลขประจำตัวประชาชน 3600900147872

3. ที่อยู่  บ้านเลขที่ 26  หมู่  10  ซอย ........................-................................. ถนน ..............................-.................................................

ตำบล สำโรงชัย อำเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์

4. การติดต่อ	โทรศัพท์  086-2018684 อีเมล์ .....................................................-...............................................................

5. การศึกษา (สูงสุด) ประถมศึกษาปี่ที่ ๖

6. ความเชี่ยวชาญ/ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

(   ภาคการเกษตร 	ระบุ การปลูกผักสวนครัว

(   แปรรูป (OTOP/SME)   ระบุ ………………………………….……………………………………………………………………………………………….………………….……………….

(  ท่องเที่ยวโดยชุมชน     ระบุ .............................................................................................................................................................................................

(  อื่น ๆ 	ระบุ ..............................................................................................................................................................................................................................

7. บันทึกความรู้ของปราชญ์/ผู้ประสบความสำเร็จด้านอาชีพ ตามที่ระบุ ในข้อ 6

1. ความเป็นมา

เนื่องจากมีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายจึงหาวิธีการลดรายจ่าย จึงได้ลองปลูกผักสวนครัวในบริเวณบ้านเพื่อเป็นการบริโภคในครัวเรือนเหลือแจกจ่ายกับเพื่อนบ้านเมื่อได้ทดลองปลูกหลายครั้งทำให้ได้รู้เทคนิคการปลูกเพิ่มผลผิตและมีต้นทุนต่ำจึงทำการปลูกขาย

2. กระบวนการ/วิธีการขั้นตอน/เทคนิค/ข้อพึงระวัง ที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาอาชีพ

๑.การเตรียมดิน ใช้จอบขุดลึกประมาณ ๖ นิ้วเพื่อพรวนดิน กำจัดวัชพืชในดิน กำจัดไข่แมลงหรือโรคพืชที่อยู่ในดินและตากดินทิ้งไว้ประมาณ ๑๐ วัน

๒.การปรับสภาพดินโดยการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อปรับโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุย นอกจากนั้นยังช่วยในการอุ้มน้ำและรักษาความชื้นของดินให้เหมาะสมกับการเจริญ เติบโตของพืชด้วย

๓.หว่านเมล็ดหรือหยอดลงหลุม

๔.การให้น้ำ วิธีปลูกผักสวนครัว จำเป็นต้องให้น้ำเพียงพอ การให้น้ำผักควรรดน้ำในช่วง เช้า- เย็น ไม่ควรรดตอนแดดจัด และรดน้ำแต่พอชุ่มอย่าให้โชก

๕. การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  ในส่วน ของการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ควรบำรุงรักษาต้นพืชให้ แข็งแรงโดยการกำจัดวัชพืช ให้น้ำอย่างเพียงพอและใส่ปุ๋ยตามจำนวนที่กำหนดเพื่อให้ผักเจริญเติบโต แข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง หากมีโรคและแมลงระบาดมากควรใช้สารธรรมชาติ หรือใช้วิธีกลต่างๆ ในการป้องกันกำจัด เช่น หนอนต่างๆ ใช้มือจับออก ใช้พริกไทยป่นผสมน้ำฉีดพ่น ใช้น้ำคั้นจากใบหรือเมล็ดสะเดา ถ้าเป็นพวกเพลี้ย เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย และเพลี้ยจั๊กจั่น ให้ใช้น้ำยาล้างจาน 15 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นใต้ใบเวลาเย็น ถ้าเป็นพวกมด หอย และทาก  ให้ใช้ปูนขาวโรยบางๆ ลงบริเวณพื้นดิน

3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

คำอธิบาย :

เทคนิคที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน

1. ปลูกน้อยชนิด เพิ่มผลผลิตให้มาก
         		   ก่อนจะออกไปซื้อเมล็ดพันธ์ต้องคิดให้ดีก่อนว่าครอบครัวของเรานั้นเน้นรับ ประทานผักชนิดใด ใช้เสียงส่วนใหญ่เลือก ให้เหลือแค่ 2-3 ชนิดที่จำเป็นเท่านั้น และเพิ่มจำนวนในการปลูกแต่ละชนิดให้ได้ผลมาก แต่ถ้าคุณเน้นหลากหลายชนิด ก็ต้องเตรียมรับมือกับการดูแลที่หลากหลายวิธีไปด้วย จะพาให้ตายกันหมด

๒. จัดตารางรดน้ำให้ดีเชียว
                        ไหน ๆ ก็ลงมือปลูกมาแล้ว ก็อย่าปล่อยให้เสียเปล่า มาวางแผนรดน้ำต้นไม้กันดีกว่า เพราะถ้าหากไม่ทำแบบนี้คุณก็จะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย จนผักที่ปลูกต้องเฉาตาย

๓. รั้วล้อมผักที่รัก
                        อีกหนึ่งอุปสรรคที่จัดการได้ไม่ยากสำหรับการปลูกผัก เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ที่น่ารักชอบทั้งหลาย มักจะเข้ามาทำลายและกัดกินพืชผักที่เราปลูกไว้จนเสียหาย ทำให้เรายืนอยู่ในระดับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกันไป อย่าคิดทำบาปเลยเพราะแค่ล้อมรั้วผักไว้ เจ้าสัตว์จอมกินไม่เลือกก็จะเข้ามาทำลายผักสด ๆ ของเราไม่ได้แล้ว

8. เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ

1) รางวัล .................................................-..........................................   หน่วยงาน ......................................-........................................................

2) รางวัล ..................................................-.........................................   หน่วยงาน ......................................-........................................................

9. ประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้

1) โครงการ/หลักสูตร ..................................-..................................................................หน่วยงาน ..........................-......................................

2) โครงการ/หลักสูตร .................................-...................................................................หน่วยงาน ..........................-......................................

ลงนาม .............................................................................

วันที่ ................................/........................../.....................

)